ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΥΛΟ PCI-e

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	3

2.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	3

2.1.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	3

2.2.	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	3

3.	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ	3

4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4

4.1.	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	4

4.2.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ PCIe - 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 12 ΕΞΟΔΩΝ	4

4.3.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ PCIe - 8 ΕΙΣΟΔΩΝ - 8 ΕΞΟΔΩΝ	5

4.4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ PCIe - 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 2 ΕΞΟΔΩΝ	6

5.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	8

5.1.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	8

5.2.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	9

6.	ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ	9

6.1.	ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	9

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σκοπός του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια επαγγελματικών καρτών ήχου για δίαυλο PCI-e για τους servers και τα workstation των ραδιοθαλάμων ροής και ηχογραφήσεων καθώς και του Κεντρικού ελέγχου της Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω και ενός από τους όρους αυτούς επισύρει τον αυτόματο αποκλεισμό του συμμετέχοντος από το διαγωνισμό.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Για την έκβαση του διαγωνισμού θα ισχύσει η αξιολόγηση και κατακύρωση κατ’είδος.

Η κατακύρωση θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ PCIe - 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 12 ΕΞΟΔΩΝ |
|  | 1.1 | Κάρτα ήχου | 8 |
|  | 1.2 | Break-out box | 8 |
| 2 | ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ PCIe - 8 ΕΙΣΟΔΩΝ - 8 ΕΞΟΔΩΝ |
|  | 2.1 | Κάρτα ήχου | 5 |
|  | 2.2 | Break-out box | 5 |
| 3 | ΚΑΡΤΕΣ ΗΧΟΥ PCIe - 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 2 ΕΞΟΔΩΝ |
|  | 3.1 | Κάρτα ήχου | 13 |
|  | 3.2 | Break-out cables (σετ) | 13 |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά & Πρότυπα:

Ο εξοπλισμός θα πληροί τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την ποιότητα κατασκευής, τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, την ασφάλεια και μή χρήση επικίνδυνων ουσιών (CE Mark, ROHS, κ.λπ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ PCIe - 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 12 ΕΞΟΔΩΝ

Οι κάρτες ήχου θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση στο εσωτερικό υπολογιστή σε δίαυλο PCI express x1.

Θα είναι υψηλής αξιοπιστίας κατάλληλες για συνεχή ανεπιτήρητη πολυκάναλη αναπαραγωγή αρχείων ήχου 24/7/365 σε σύστημα Ραδιοφωνικού Αυτοματισμού (Radio Playout Automation).

Θα είναι συμβατές με λειτουργικά συστήματα MS Windows 32bit και 64bit XP, Win 7, Win 8,Win10, Server 2003, Server 2008, Server 2012

Θα υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας WDM Kernel streaming, Direct Sound, Wasapi και ASIO.

Θα διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (on board DSP) που θα επιτρέπει την αποσυμπίεση αρχείων ήχου τύπου mp3 (MPEG1 Layer III), από την ίδια την κάρτα ήχου, χωρίς κατανάλωση πόρων από τον κεντρικό επεξεργαστή (CPU) του Η/Υ, σε συνεργασία με το λογισμικό ραδιοφωνικού αυτοματισμού (Radio Playout Automation) BroadCatch που διαθέτει η ΕΡΤ και με το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατές.

Θα διαθέτουν μετατροπείς A/D και D/A με ανάλυση (resolution) 24bit και θα μπορούν να λειτουργήσουν σε συχνότητες δειγματοληψίας από 32KHz έως 192KHz.

Είσοδοι

Θα διαθέτουν δύο (2) μονοφωνικές αναλογικές εισόδους.

Θα διαθέτουν μια (1) στερεοφωνική ψηφιακή είσοδο.

Θα διαθέτουν εισόδους εξωτερικού συγχρονισμού AES/EBU και World clock.

Οι αναλογικές είσοδοι θα είναι balanced, με αντίσταση εισόδου 10ΚΩ ή μεγαλύτερη η δε μέγιστη στάθμη σήματος εισόδου για απαραμόρφωτη λειτουργία θα είναι +24dBU ή μεγαλύτερη.

H αντιστοιχία στάθμης μεταξύ του σήματος στην κάθε αναλογική είσοδο της κάρτας και του ψηφιακού σήματος στην έξοδο του αντίστοιχου μετατροπέα A/D θα μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον στην περιοχή από 0dBU=0dBFS έως +24dBU=0dBFS, μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα συνοδεύει τις κάρτες, και το οποίο θα ελέγχει την ενίσχυση των αναλογικών βαθμίδων εισόδου.

Οι ψηφιακές είσοδοι θα είναι balanced AES/EBU 110Ω και θα διαθέτουν hardware sample rate converter (SRC) με λόγο μετατροπής που θα καλύπτει τουλάχιστον την περιοχή από 6:1 έως 1:6, θα υποστηρίζουν δε συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι και 192KHz.

Έξοδοι

Θα διαθέτουν δώδεκα (12) μονοφωνικές αναλογικές εξόδους

Θα διαθέτουν έξι (6) στερεοφωνικές ψηφιακές εξόδους

Οι αναλογικές έξοδοι θα είναι balanced, με αντίσταση εξόδου 100Ω ή μικρότερη η δε μέγιστη στάθμη σήματος εξόδου για απαραμόρφωτη λειτουργία θα είναι +24dBU ή μεγαλύτερη.

H αντιστοιχία στάθμης μεταξύ σήματος στην κάθε αναλογική έξοδο της κάρτας και ψηφιακού σήματος στην είσοδο του αντίστοιχου μετατροπέα D/A θα μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον στην περιοχή από 0dBU=0dBFS έως +24dBU=0dBFS, μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα συνοδεύει τις κάρτες, και το οποίο θα ελέγχει την ενίσχυση των αναλογικών βαθμίδων εξόδου.

Οι ψηφιακές έξοδοι θα είναι balanced AES/EBU 110Ω και θα υποστηρίζουν συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι και 192KHz.

Κάθε κάρτα ήχου θα συνοδεύεται από ένα brakeout-box και τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης της κάρτας με αυτό. Το breakout-box θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε rack 19”. Στην πρόσοψή του θα υπάρχουν συνδετήρες θηλυκοί τύπου XLR για όλες τις εισόδους ήχου αναλογικές και ψηφιακές, συνδετήρες αρσενικοί τύπου XLR για όλες τις εξόδους ήχου αναλογικές και ψηφιακές, συνδετήρας θηλυκός τύπου XLR για την είσοδο συγχρονισμού AES/EBU και συνδετήρας τύπου BNC για την είσοδο συγχρονισμού WorldClock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ PCIe - 8 ΕΙΣΟΔΩΝ - 8 ΕΞΟΔΩΝ

Οι κάρτες ήχου θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση στο εσωτερικό υπολογιστή σε δίαυλο PCI express x1.

Θα είναι υψηλής αξιοπιστίας κατάλληλες για συνεχή ανεπιτήρητη πολυκάναλη εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου 24/7/365.

Θα είναι συμβατές με λειτουργικά συστήματα MS Windows 32bit και 64bit XP, Win 7, Win 8,Win10, Server 2003, Server 2008, Server 2012

Θα υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας WDM Kernel streaming, Direct Sound, Wasapi και ASIO.

Θα διαθέτουν μετατροπείς A/D και D/A με ανάλυση (resolution) 24bit και θα μπορούν να λειτουργήσουν σε συχνότητες δειγματοληψίας από 32KHz έως 192KHz.

Είσοδοι

Θα διαθέτουν οκτώ (8) μονοφωνικές αναλογικές εισόδους.

Θα διαθέτουν τέσσερις (4) στερεοφωνικές ψηφιακές εισόδους.

Θα διαθέτουν εισόδους εξωτερικού συγχρονισμού AES/EBU και World clock.

Οι αναλογικές είσοδοι θα είναι balanced, με αντίσταση εισόδου 10ΚΩ ή μεγαλύτερη η δε μέγιστη στάθμη σήματος εισόδου για απαραμόρφωτη λειτουργία θα είναι +24dBU ή μεγαλύτερη.

H αντιστοιχία στάθμης μεταξύ του σήματος στην κάθε αναλογική είσοδο της κάρτας και του ψηφιακού σήματος στην έξοδο του αντίστοιχου μετατροπέα A/D θα μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον στην περιοχή από 0dBU=0dBFS έως +24dBU=0dBFS, μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα συνοδεύει τις κάρτες, και το οποίο θα ελέγχει την ενίσχυση των αναλογικών βαθμίδων εισόδου.

Οι ψηφιακές είσοδοι θα είναι balanced AES/EBU 110Ω και θα διαθέτουν hardware sample rate converter (SRC) με λόγο μετατροπής που θα καλύπτει τουλάχιστον την περιοχή από 6:1 έως 1:6, θα υποστηρίζουν δε συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι και 192KHz.

Έξοδοι

Θα διαθέτουν οκτώ (8) μονοφωνικές αναλογικές εξόδους

Θα διαθέτουν τέσσερις (4) στερεοφωνικές ψηφιακές εξόδους

Οι αναλογικές έξοδοι θα είναι balanced, με αντίσταση εξόδου 100Ω ή μικρότερη η δε μέγιστη στάθμη σήματος εξόδου για απαραμόρφωτη λειτουργία θα είναι +24dBU ή μεγαλύτερη.

H αντιστοιχία στάθμης μεταξύ σήματος στην κάθε αναλογική έξοδο της κάρτας και ψηφιακού σήματος στην είσοδο του αντίστοιχου μετατροπέα D/A θα μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον στην περιοχή από 0dBU=0dBFS έως +24dBU=0dBFS, μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα συνοδεύει τις κάρτες, και το οποίο θα ελέγχει την ενίσχυση των αναλογικών βαθμίδων εξόδου.

Οι ψηφιακές έξοδοι θα είναι balanced AES/EBU 110Ω και θα υποστηρίζουν συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι και 192KHz.

Κάθε κάρτα ήχου θα συνοδεύεται από ένα brakeout-box και τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης της κάρτας με αυτό. Το breakout-box θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε rack 19”. Στην πρόσοψή του θα υπάρχουν συνδετήρες θηλυκοί τύπου XLR για όλες τις εισόδους ήχου αναλογικές και ψηφιακές, συνδετήρες αρσενικοί τύπου XLR για όλες τις εξόδους ήχου αναλογικές και ψηφιακές, συνδετήρας θηλυκός τύπου XLR για την είσοδο συγχρονισμού AES/EBU και συνδετήρας τύπου BNC για την είσοδο συγχρονισμού WorldClock.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΩΝ ΗΧΟΥ PCIe - 2 ΕΙΣΟΔΩΝ - 2 ΕΞΟΔΩΝ

Οι κάρτες ήχου θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση στο εσωτερικό υπολογιστή σε δίαυλο PCI express x1.

Θα είναι υψηλής αξιοπιστίας κατάλληλες για συνεχή ανεπιτήρητη εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου 24/7/365.

Θα είναι συμβατές με λειτουργικά συστήματα MS Windows 32bit και 64bit XP, Win 7, Win 8,Win10, Server 2003, Server 2008, Server 2012

Θα υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας WDM Kernel streaming, Direct Sound, Wasapi και ASIO.

Θα διαθέτουν μετατροπείς A/D και D/A με ανάλυση (resolution) 24bit και θα μπορούν να λειτουργήσουν σε συχνότητες δειγματοληψίας από 32KHz έως 192KHz.

Είσοδοι

Θα διαθέτουν δύο (2) μονοφωνικές αναλογικές εισόδους Line.

Θα διαθέτουν μία (1) στερεοφωνική ψηφιακή είσοδο.

Θα διαθέτουν μια (1) μονοφωνική αναλογική μικροφωνική είσοδο.

Θα διαθέτουν είσοδο εξωτερικού συγχρονισμού AES/EBU.

Οι αναλογικές είσοδοι Line θα είναι balanced, με αντίσταση εισόδου 10ΚΩ ή μεγαλύτερη η δε μέγιστη στάθμη σήματος εισόδου για απαραμόρφωτη λειτουργία θα είναι +24dBU ή μεγαλύτερη.

H αντιστοιχία στάθμης μεταξύ του σήματος στην κάθε αναλογική είσοδο Line της κάρτας και του ψηφιακού σήματος στην έξοδο του αντίστοιχου μετατροπέα A/D θα μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον στην περιοχή από 0dBU=0dBFS έως +24dBU=0dBFS, μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα συνοδεύει τις κάρτες, και το οποίο θα ελέγχει την ενίσχυση των αναλογικών βαθμίδων εισόδου.

Η μικροφωνική είσοδος θα μπορεί να δεχτεί δυναμικά και πυκνωτικά μικρόφωνα και θα παρέχει σε αυτά - κατ’ επιλογή - τάση τροφοδοσίας 48V (phantom power).

Η ενίσχυση της μικροφωνικής εισόδου θα είναι ρυθμιζόμενη τουλάχιστον στην περιοχή από 0dB έως 65dB σε βήματα του 1dB ή μικρότερα.

Ο ισοδύναμος θόρυβος εισόδου της μικροφωνικής εισόδου θα είναι μικρότερος από -125dBU για ενίσχυση 60dB.

Η αναλογική βαθμίδα προενίσχυσης του μικροφώνου θα διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα compressor/limiter/noise gate με ρυθμιζόμενες τις παραμέτρους: compressor threshold, compressor ratio, noise gate threshold.

Οι ψηφιακή είσοδος θα είναι balanced AES/EBU 110Ω και θα διαθέτει hardware sample rate converter (SRC) με λόγο μετατροπής που θα καλύπτει τουλάχιστον την περιοχή από 6:1 έως 1:6, θα υποστηρίζει δε συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι και 192KHz. Θα είναι συμβατή με ψηφιακά μικρόφωνα σύμφωνα με το πρότυπο AES42 .

Έξοδοι

Θα διαθέτουν δύο (2) μονοφωνικές αναλογικές εξόδους

Θα διαθέτουν μία (1) στερεοφωνική ψηφιακή έξοδο

Οι αναλογικές έξοδοι θα είναι balanced, με αντίσταση εξόδου 100Ω ή μικρότερη η δε μέγιστη στάθμη σήματος εξόδου για απαραμόρφωτη λειτουργία θα είναι +24dBU ή μεγαλύτερη.

H αντιστοιχία στάθμης μεταξύ σήματος στην κάθε αναλογική έξοδο της κάρτας και ψηφιακού σήματος στην είσοδο του αντίστοιχου μετατροπέα D/A θα μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον στην περιοχή από 0dBU=0dBFS έως +24dBU=0dBFS, μέσω κατάλληλου λογισμικού που θα συνοδεύει τις κάρτες, και το οποίο θα ελέγχει την ενίσχυση των αναλογικών βαθμίδων εξόδου.

Οι ψηφιακή έξοδος θα είναι balanced AES/EBU 110Ω και θα υποστηρίζει συχνότητες δειγματοληψίας μέχρι και 192KHz.

Κάθε κάρτα ήχου θα συνοδεύεται από σετ κατάλληλων brakeout-cables τα οποία θα καταλήγουν σε συνδετήρες θηλυκούς τύπου XLR για όλες τις εισόδους ήχου αναλογικές και ψηφιακές και σε συνδετήρες αρσενικούς τύπου XLR για όλες τις εξόδους ήχου αναλογικές και ψηφιακές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική ή / και στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:

Σαφείς και αναλυτικές, κατά παράγραφο, απαντήσεις στις απαιτήσεις των  τεχνικών προδιαγραφών για την συμφωνία των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού με τους αντίστοιχους όρους. Οι απαντήσεις να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα έντυπα ή τις δηλώσεις του κατασκευαστή.

Συγκρότηση του υλικού των προσφερόμενων μονάδων και υλικών.

Πλήρεις τεχνικές περιγραφές και φωτογραφίες κάθε συσκευής, βάσει επίσημων τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή.

Χρόνο εγγύησης, όχι μικρότερο του ενός έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υλικών. H εγγύηση θα είναι της κατασκευάστριας εταιρείας και θα ισχύει για τη χώρα μας.

Κατά την διάρκεια της εγγύησης οποιαδήποτε βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση, θα διορθώνεται αμέσως και με δαπάνες του προμηθευτή. Σε περίπτωση συνεχούς επανάληψης βλαβών, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την μονάδα ολόκληρη.

Κάθε μονάδα που αντικαθίσταται ή επισκευάζεται, θα καλύπτεται με εγγύηση τουλάχιστον έξι μηνών κι όχι μικρότερη από το τυχόν υπόλοιπο του χρόνου εγγύησης.

Χρόνο παράδοσης όχι μεγαλύτερο των σαρανταπέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε τρία αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να περιέχουν:

Συγκρότηση του υλικού των προσφερόμενων μονάδων και υλικών, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται και στην τεχνική προσφορά με τιμές μονάδας ανά είδος και συνολικές τιμές για τη ζητούμενη ποσότητα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Όλες οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να αποδεχθούν με απαντήσεις τους σε κάθε παράγραφο, τους παρακάτω όρους που αφορούν την παράδοση από τους προμηθευτές  και την παραλαβή από την ΕΡΤ του εξοπλισμού μετά την κατακύρωση:

Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες της ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή, Μεσογείων 432.

Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της παράδοσης του εξοπλισμού εφόσον δεν διαπιστωθεί ανωμαλία στη λειτουργία ή ασυμφωνία με τους όρους των προδιαγραφών

Όλα τα μηχανήματα θα συνοδεύονται από τα αναγκαία παρελκόμενα τους,  για την κανονική, απρόσκοπτη και άμεση λειτουργία τους.

Για κάθε προσφερόμενο τύπο κάρτας ήχου θα παραδοθούν σε CD-ROM τα απαραίτητα λογισμικά οδήγησης (drivers) και ελέγχου, για τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.

Για κάθε προσφερόμενο είδος θα παραδοθεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή εγχειρίδιο λειτουργίας (operation manual) στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα σε τρία αντίτυπα.

Οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία ή ασυμφωνία με τους όρους των προδιαγραφών που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής της ΕΡΤ πρέπει να αίρεται από τον προμηθευτή με δικές του δαπάνες το συντομότερο δυνατό.